## Slide 1
Domenico Caputo
ACLabs – Laboratori di Chimica Applicata,
Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Scuola Politecnica e delle Scienze di base
Università degli Studi di Napoli Federico II
Materiales micro y mesoporosos modificados como adsorbentes para la remoción de etileno en atmósferas controladas
Materiali microporosi e mesoporosi modificati come adsorbenti per la rimozione di etilene in atmosfera controllata
Giornate del CUIA in Italia
11-12 ottobre 2018 · Bari
Università degli Studi di Bari “A. Moro”
Programma di Cooperazione Bilaterale
2018-2019
MACROAREA TEMATICA DI RIFERIMENTO
Bio-agricoltura e alimenti

## Slide 2: PERDITE E SPRECHI ALIMENTARI
Le perdite alimentari in Argentina sono stimate attorno ai 16 milioni di tonnellate per anno.
L’aliquota maggiore di tali perdite si verifica durante le fasi di produzione e distribuzione del prodotto.
Per qualunque produttore o distributore mantenere inalterata la qualità del prodotto il più a lungo possibile è un’esigenza di fondamentale importanza.

## Slide 3: IL PACKAGING
La funzione principale del packaging è la conservazione del prodotto durante le fasi di trasporto ed immagazzinamento, così da preservarne qualità e caratteristiche organolettiche fino al suo consumo.
Di recente, a causa dei nuovi fenomeni di commercializzazione che si orientano ad una internazionalizzazione del mercato, è emersa la necessità di modificare le pratiche di distribuzione, e di conseguenza gli alimenti sono trasportati a distanze maggiori ed immagazzinati per periodi sempre più prolungati.

## Slide 4: IL PACKAGING ATTIVO
Da qui è nato il concetto di packaging attivo, che indica un sistema in grado di interagire con l’ambiente esterno e con l’alimento allo scopo di migliorare la sicurezza e qualità di quest’ultimo ed aumentarne la vita utile, offrendo una protezione al contenuto e reagendo a possibili cambiamenti.

## Slide 5: IL PACKAGING ATTIVO
In accordo con i requisiti dell’alimento, un packaging attivo può essere in grado di assolvere diversi compiti, quali:
controllo dell’emissione di etilene
controllo di microrganismi
regolazione dell’umidità
controllo dell’ingresso di sostanze indesiderate (es. ossigeno)
rilascio di sostanze funzionali (es. antiossidanti)
eliminazione o generazione di anidride carbonica
rilascio o cattura di aromi

## Slide 6: IL PROBLEMA DELL’ETILENE
L’etilene è un ormone gassoso responsabile della maturazione di fiori e prodotti ortofrutticoli.
Questo gas costituisce il principale agente induttore del processo di maturazione, per cui un’atmosfera ricca di etilene intorno ai prodotti freschi può causarne la maturazione prematura, con conseguente alterazione del suo aroma, sapore e consistenza.

## Slide 7: TIPOLOGIE DI PACKAGING ATTIVO
PROBLEMA: questi adsorbenti non possono essere posti a diretto contatto con gli alimenti, a causa della loro tossicità.
SOLUZIONE: identificare materiali compatibili con gli alimenti, in grado di adsorbire etilene e di conservare le loro proprietà anche se incorporati all’interno del packaging stesso.
Sacchetti di materiale adsorbente contenenti permanganato di potassio. Sercalia distribuciones e Delta Trak.
Vaschette adsorbenti. Sercalia distribuciones.
Notes: Le attuali tecnologie per il controllo della maturazione prematura di frutta e ortaggi consistono nella messa a punto di imballaggi contenenti sostanze, ad esempio permanganato di potassio, con proprietà adsorbenti nei confronti dell’etilene. Sfortunatamente questi adsorbenti non possono essere posti a diretto contatto con gli alimenti, a causa della loro tossicità.
Si rende necessario, pertanto, identificare materiali compatibili con gli alimenti, in grado di adsorbire etilene e di conservare le loro proprietà anche se incorporati all’interno del packaging stesso.

## Slide 8: OBIETTIVO DELLA PROPOSTA
Contribuire allo sviluppo di tecnologie volte a mitigare la perdita di prodotti ortofrutticoli
Progettare materiali idonei a costituire la fase attiva di packaging per frutta e verdura
Sintetizzare ed ingegnerizzare materiali micro e mesoporosi per l’utilizzo in tecnologie di adorbimento dell’etilene e dotati di proprietà antimicrobiche

## Slide 9: OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
cv
cv
cv
cv
cv
cv
c
c
c
Strato attivo
Film polimerico
Strato legante
PACKGING
ATTIVO
COMPOSITO

## Slide 10: STRATO SIGILLANTE
Per realizzare il film si utilizzerà PLA (poliestere dell’acido lattico), materiale biopolimerico sostenibile in quanto:
1) ottenibile da fonti rinnovabili 2) biodegradabile
Film in materiale polimerico

## Slide 11: Materiali adsorbenti
Materiali micro e mesoporosi (nanoporosi) funzionalizzati:
Zeoliti
Silici mesoporose
Materiali metallo-organici (MOF)
STRATO ATTIVO

## Slide 12
Catalisi
Separazioni
molecolari
Energia
Salute
MATERIALI
NANOPOROSI
Ambiente

## Slide 13: La scoperta delle ZEOLITI
Nel 1756, un mineralogista svedese, Alex F. Cronstedt, riconobbe una nuova specie minerale a cui diede il nome di “zeolite”, in quanto caratterizzata dal fenomeno della intumescenza.
Per quasi 200 anni sono state una mera attrazione per mineralogisti
Radice greca del termine “zeo-lite”
zein = che bolle
litos = pietra
Analcime
Mt. St. Hilarie, Quebec
Kolar, India
Maharashtra, India

## Slide 14: I PRIMI STUDI
Le prime ricerche sistematiche sulle proprietà di interesse tecnologico e sulla messa a punto di metodologie chimiche per l’ottenimento di fasi sintetiche iniziarono verso
la metà del XX secolo
Prof. Richard Mailing Barrer e collaboratori a Londra

## Slide 15: Composizione e struttura atomica
= O
= Si or Al
Silico alluminati di metalli alcalino e/o alcalino terrosi con struttura tridimensionale, formata da un’impalcatura di tetraedri
[SiO4]4- e [AlO4]5- collegati tra loro attraverso i vertici, tipicamente molto “aperta” e caratterizzata dalla presenza di canali e cavità

## Slide 16: Composizione e struttura atomica
Nei canali e nelle cavità sono allocati cationi metallici e molecole di acqua
= molecole di acqua
= cationi
Principali Proprietà
Scambio ionico
Adsorbimento e
setacciamento molecolare
Attività catalitica

## Slide 17: Applicazioni delle zeoliti
Zeolites
Applicazioni emergenti

## Slide 18: L’evoluzione delle zeoliti
Zeoliti
< 2 nm
< 1000 m2/g
Ordered Mesoporous Silica (OMS)
Maggiore dimensione dei pori
2  50 nm
1992
Metal-Organic Framework (MOF)
Maggiore area superficiale specifica
Fino a ~6000 m2/g
1995
Zeolite-related
materials

## Slide 19: L’evoluzione delle zeoliti
Zeoliti
Ordered Mesoporous Silica (OMS)
Maggiore dimensione dei pori
< 2 nm
2  50 nm
Metal-Organic Framework (MOF)
Maggiore area superficiale specifica
< 1000 m2/g
Fino a ~6000 m2/g
1992
1995
Napoli, 16 dicembre 2016
Zeolite-related
materials

## Slide 20: Meccanismo di sintesi delle OMS
Come templanti per i pori si utilizzano strutture micellari costituite da molecole di surfattanti o tensioattivi utilizzati in detergenza
La silice condensa intorno alle micelle dando luogo ad una struttura vetrosa rigida
Le molecole di surfattante vengono rimosse ottenendo una struttura aperta con porosità ordinata a lungo raggio
From: Chew et al., Adv. Coll. Interf. Sci., 2010, 153(1-2), 43-57

## Slide 21: Funzionalizzazione delle OMS
Introduzione di gruppi funzionali,
attraverso impregnazione o
“aggraffaggio” chimico sulle pareti dei pori,
per modularne le proprietà chimiche e fisiche
Esempio:
aggraffaggio di
un gruppo amminico
Decisivo
miglioramento!
From: Chew et al., Adv. Coll. Interf. Sci.,
2010, 153(1-2), 43-57
CO2
“Ingegnerizzazione” del materiale

## Slide 22: L’evoluzione delle zeoliti
Zeoliti
Ordered Mesoporous Silica (OMS)
Maggiore dimensione dei pori
< 2 nm
2  50 nm
Metal-Organic Framework (MOF)
Maggiore area superficiale specifica
< 1000 m2/g
Fino a ~6000 m2/g
1992
1995
Zeolite-related
materials

## Slide 23: Metal-Organic Framework (MOF)
Com’è fatto un MOF?
La struttura è composta da unità o cluster di ossidi metallici uniti da linker organici attraverso forti legami covalenti
Cluster ottaedrico ‘‘basic zinc acetate’’
Ossigeno
Metallo
Carbonio

## Slide 24: Metal-Organic Framework (MOF)
Denominazioni alternative dei MOF:
Materiali ibridi
organico-inorganici
Zeoliti organiche
Notes: 24

## Slide 25: Metal-Organic Framework (MOF)
Una serie isoreticolare di metal–organic framework (IRMOF)

## Slide 26: Metal-Organic Framework (MOF)
Elevata area superficiale specifica = 500  6000 m2/g
Struttura Microporosa con canali e cavità
Caratteristiche Strutturali
6000 m2 = 25 campi da tennis
~
Esempio di applicazioni: stoccaggio di gas
Energy storage
Selective adsorbents
Drug delivery

## Slide 27: RISULTATI ATTESI
Messa a punto di un prototipo di packaging innovativo costituito da un film composito polimero-adsorbente caratterizzato da:
  Capacità di adsorbimento di gas (etilene)
  Azione antibatterica
  Biodegradabilità
Favorire la RIDUZIONE delle perdite e degli sprechi alimentari

## Slide 28: Gruppo di lavoro CINDECA (Argentina)
Il Gruppo è specializzato nella sintesi di materiali micro- e meso-porosi per catalisi, adsorbimento e scambio cationico.
Ricercatori:
  D.ssa. Elena I. Basaldella
  D.ssa. Andrea M. Pereyra
  D.ssa. M. Soledad Legnoverde
  Dr. Maximiliano R. Gonzalez
Borsisti postdottorato:
  Dr. Lucas E. Mardones
  Dr. Jorge D. Monzón
Studenti di dottorato:
  MSc. Gladys E. Machado
  Ing. Norma E. Brecevich
Personale ausiliario:
  Dr. Juan C. Tara
Borsisti laureati:
  Srta. Celeste Maccari
  Srta. Bernardette Marín

## Slide 29: Gruppo di lavoro ACLabs-DICMaPI (Italy)
L’attività di ricerca del Gruppo di Chimica Applicata (ACLabs) presso il DICMaPI della Federico II è focalizzata sulla caratterizzazione delle proprietà di adsorbimento di materiali micro e mesoporosi
Docenti e Ricercatori:
  Prof. Domenico Caputo (Coordinatore)
  Prof. Paolo Aprea
  Prof. Bruno De Gennaro
  Prof. Barbara Liguori
  Prof. Fabio Iucolano
Post-Doc:
  Ing. Nicola Gargiulo
  Ing. Antonio Peluso
Dottorandi:
  Ing. Barbara Galzerano
Personale Tecnico:
  Ing. Benedetto De Vito
  Sig. Giuseppe Mocci

## Slide 30: RISULTATI ATTESI
Messa a punto di un prototipo di packaging innovativo costituito da un film composito polimero-adsorbente caratterizzato da:
  Capacità di adsorbimento di gas (etilene)
  Azione antibatterica
  Biodegradabilità
RIDUZIONE delle perdite e degli sprechi alimentari
Muchas gracias!

## Slide 31
Domenico Caputo
AC Labs - Laboratori di Chimica Applicata
DICMaPI - Dipartimento di Ingegneria Chimica ,dei Materiali e della Produzione Industriale Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Università di Napoli Federico II
P.Le V. Tecchio 80
80125 Napoli (Italy)
Tel: +39 (0) 81 7682396
Fax: +39 (0) 81 7682394
E-mail: domenico.caputo@unina.it
Grazie per l’attenzione!